## Slide 1: Router
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jaringan Komputer

## Slide 2: Topik Bahasan
Mengenal Router
Mengkonfigurasi IP address pada router
Memahami struktur tabel routing
Mendeskripsikan bagaimana router menentukan arah tujuan paket

## Slide 3: Router -> Komponen
Router sebenarnya adalah sebuah komputer spesial untuk proses routing.
Router memerlukan Operating System, dalam Cisco disebut Internetwork Operating System (IOS), digunakan untuk menjalankan file-file konfigurasi, aplikasi (routing, switching) dan fungsi-fungsi internetworking lainnya.
RAM
NVRAM
FLASH
ROM
Console
Interface
Memori
Tabel routing
running configuration
isi hilang saat reboot
Storage
startup configuration
configuration register
isi tetap meski reboot.
Tempat image IOS
CLI (Command Line Interface) untuk memasukkan perintah-perintah konfigurasi.
Read Only Memory
Bootstrap/POST
Kartu Jaringan

## Slide 4: Router -> Booting
Nyala
POST
Load Bootstrap
Cari IOS
Load IOS -> Memory
Cari file konfigurasi
(startup-config)
Load file konfigurasi -> Memori
(running-config)
Power-On Self Test digunakan untuk testing hardware router
Program bootstram di kopi dari ROM ke memori. Kemudian CPU mengeksekusi program tersebut.
ROM : bootstrap
RAM : bootstrap
IOS biasanya berada dalam memori flash. Tapi bisa juga berada di tempat lain, misal : tftp.
flash: Cisco ios
RAM : Cisco ios
Kopi IOS ke dalam memori (RAM)
Cari file konfigurasi startup dalam NVRAM bernama startup-config
NVRAM: startup-config
RAM : running-config
Kopi startup-config ke dalam memori running-config

## Slide 5: Router -> File System
running-config
RAM
startup-config
NVRAM
IOS Image
Flash
show running-config
show startup-config
show flash:

## Slide 6: Router -> Akses Konsole
Device cisco biasa disertai sebuah kabel konsole untuk keperluan management.
Kabel konsole menghubungkan port serial pada PC ke port console pada router.
Dengan begitu, admin bisa mengakses command line interface console menggunakan program-program seperti :
  Hyperterminal, program bawaan windows
  Putty
  secureCRT, dan lain lain
Setting :
  Baud rate : 9600
  Data bits : 8
  Parity : none
  Stop bits : 1
  Flow control : none

## Slide 7: Router -> CLI
Cisco menyediakan command-line interface (CLI) untuk keperluan konfigurasi device
Router>
Router#
Router(config)#
User EXEC mode
Akses terbatas
Privileged EXEC mode
Akses “ADMIN”
CLI Mode
Global configuration mode
Merubah konfigurasi
Bercabang ke beberapa mode spesifik
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#end
Router#
*Mar 1 00:06:41.495: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#disable
Router>
Router>
Semua perubahan konfigurasi pada router di eksekusi mulai dari mode global configuration.

## Slide 8: Router -> CLI
Router#configure terminal
Berganti dari mode dari privileged EXEC ke mode global configuration.
Router(config)#
Tanda (config)# menunjukkan bahwa Router sedang berada pada mode global configuration.
Router(config)#interface fastethernet 0/1
Berpindah dari mode global configuration ke mode interface configuration interface fastethernet 0/1
Router(config-if)#
Tanda (config-if)# menunjukkan Router sedang berada pada mode interface configuration.
Router(config-if)#exit
Keluar dari mode interface configuration, dan akan masuk pada mode global configuration.
Router(config)#exit
Keluar dari mode global configuration, dan akan masuk pada mode privileged EXEC
Router#
Cisco IOS CLI Command Syntax

## Slide 9: Router -> CLI -> Tanda Tanya (?)
Fungsi help (tanda tanya) menampilkan list perintah-perintah yang tersedia dalam mode saat ini yang diawali dengan cl. | Router#cl? clear clock
Contoh sebuah perintah yang tidak lengkap | Router#clock % Incomplete command.
Contoh sebuah perintah yang salah ketik. | Router#colck Translating "colck" % Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Dalam hal ini, fungsi help (tanda tanya) akan menampilkan subcommand yang berhubungan dengan perintah clock. | Router#clock ? set Set the time and date
Fungsi help (tanda tanya) menampilkan argumen-argumen yang diperlukan untuk perintah clock set. | Router#clock set ? hh:mm:ss Current Time
Cisco IOS menyediakan bantuan untuk melakukan konfigurasi device melalui command line yang berupa sebuah tanda tanya (?). Ketikkan tanda tanya dimana saja untuk mempermudah proses konfigurasi.

## Slide 10: Router -> CLI -> Terminal History
Cisco CLI menyediakan rekaman histori dari perintah-perintah yang pernah kita ketikkan
Fitur history ini memungkinkan kita untuk :
  Menampilkan isi rekaman perintah-perintah yang tersimpan dalam buffer
  Menentukan ukuran buffer untuk history
  Menggunakan ulang perintah-perintah yang tersimpan dalam buffer.
  Gunakan perintah show history untuk melihat daftar 10 (default) perintah terakhir.
Router#show history
show interface f0/1
clear
clear storm-control
clear SPACE
clock
colck
clock
show history
conf t
show history
Meng-enable fitur terminal history. Perintah ini dapat dijalankan pada mode privileged EXEC. | Router#terminal history
Konfigurasi untuk menentukan ukuran dari terminal history, bisa kita set antara 0 sampai 256. | Router#terminal history size 25
Reset ukuran terminal history ke nilai default | Router#terminal no history size
Men-disable fitur terminal history | Router#terminal no history

## Slide 11: Router -> CLI -> Show Commands
Menampilkan status dan konfigurasi interface, duplex setting, dan informasi-informasi lain. | Router#show interfaces [interface]
Menampilkan isi konfigurasi dalam startup-configuration | Router#show startup-config
Menampilkan isi konfigurasi yang sedang beroperasi saat ini | Router#show running-config
Menampilkan informasi dalam file system flash | Router#show flash:
Menampilkan status sistem hardware dan software | Router#show version
Menampilkan rekaman histori perintah-perintah terdahulu | Router#show history
Menampilkan isi dari tabel routing | Router#show ip route
Menampilkan informasi IP, opsi interface menampilkan status dan konfigurasi interface, opsi arp akan menampilkan tabel IP ARP (pemetaan IP address ke mac address) | Router#show ip [interface ¦ arp]
Bermacam variasi perintah show dapat kita gunakan untuk melakukan verifikasi-verifikasi konfigurasi router yang sudah kita lakukan. Perintah show ini dapat kita eksekusi dalam mode privileged EXEC.

## Slide 12: Router -> CLI -> Show Commands
Router#show version
Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(21), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 10-Jul-08 01:21 by prod_rel_team
ROM: ROMMON Emulation Microcode
ROM: C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(21), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 1 hour, 12 minutes
System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown“
<output dihilangkan>
Perintah show version memperlihatkan informasi hardware dan software tentang router

## Slide 13: Router -> CLI -> Show Commands
Router#show interfaces f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is c801.1228.0000 (bia c801.1228.0000)
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
5 packets output, 1182 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
--More--

## Slide 14: Router -> CLI -> Show Commands
Router#show ip interface f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP CEF Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
--More--

## Slide 15: Router -> CLI -> Melihat Konfigurasi
Dari CLI, user bisa melihat isi konfigurasi pada router :
Perintah show running-config akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan.
Perintah show startup-config akan menampilkan konfigurasi yang di simpan dalam NVRAM dan akan di load saat router mulai booting.
running-config
RAM
startup-config
NVRAM
show running-config
show startup-config

## Slide 16: Router -> CLI -> Melihat Konfigurasi
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 725 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
--More--
Router#show startup-config
Using 725 out of 29688 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3

## Slide 17: Router -> CLI -> Menyimpan Konfigurasi
running-config
RAM
startup-config
NVRAM
Konfigurasi-konfigurasi yang kita ketikkan dalam CLI akan tersimpan dalam RAM dan akan hilang ketika router reboot (reload).
User dapat menyimpan hasil konfigurasi kedalam NVRAM agar konfigurasi tersebut dapat di load ulang ke RAM saat router booting.
Gunakan perintah copy running-config startup-config pada mode privileged EXEC untuk menyimpan konfigurasi ke dalam NVRAM.
Alternative :
  copy run start
  write memory
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

## Slide 18: Router -> CLI -> Konfigurasi Console
Masuk ke mode global configuration | Router#configure terminal
Masuk ke mode line configuration untuk console 0 | Router(config)#line console 0
Setting cisco sebagai password untuk console 0 | Router(config-line)#password cisco
Setting Router agar meminta user memasukkan password untuk bisa mengakses console | Router(config-line)#login
Gunakan ‘no login’ agar user tidak diminta memasukkan password untuk mengakses console. | Router(config-line)#no login
Akses router via console port hanya bisa dimungkinkan jika user mendapat akses secara fisik ke device.

## Slide 19: Router -> CLI -> Konfigurasi Virtual Terminal
Masuk ke mode global configuration | Router#configure terminal
Masuk ke mode line configuration untuk vty 0 sampai 4 | Router(config)#line vty 0 4
Setting cisco sebagai password untuk vty 0 sampai 4 | Router(config-line)#password cisco
Setting Router agar meminta user memasukkan password untuk bisa mengakses VTY | Router(config-line)#login
Gunakan ‘no login’ agar user tidak diminta memasukkan password untuk mengakses VTY. | Router(config-line)#no login
VTY merupakan singkatan dari Virtual TeletYpe, yang berarti kita bisa terhubung ke device melalui protokol telnet atau ssh secara remote (tidak perlu akses device secara fisik).

## Slide 20: Router -> CLI -> Konfigurasi Interface
R2621#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2621(config)#int f0/0
R2621(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R2621(config-if)#no shutdown
R2621(config-if)#end
R2621#
Interface harus di konfigurasi IP address dan subnet mask
Semua interface secara default berada pada kondisi “shutdown”

## Slide 21: Router -> CLI -> Password EXEC Mode
Masuk ke mode global configuration | Router#configure terminal
Konfigure password mode privileged EXEC dengan perintah enable password | Router(config)#enable password comlabs
Konfigure password mode privileged EXEC dengan perintah enable secret | Router(config)#enable secret comlabs1
Router#sh run
Building configuration...
…
hostname Router
!
enable secret 5 $1$ExI4$e5QvBqfAkvWzqDbt/9xY90
enable password comlabs
!
…
Menggunakan enable password
  Password tidak ter-enkripsi
Menggunakan enable secret
  Password ter-enkripsi menggunakan MD5 hash
Jika keduanya di konfigure, maka yang dipakai adalah password dari enable secret

## Slide 22: Router -> CLI -> Password Encryption
Router#sh run
…
enable secret 5 $1$TKgX$9MpTLGrVcUBX94lBaHIOo1
enable password comlabs
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
…
line vty 0 4
password cisco
login
!
By default, semua password yang kita konfigurasikan (kecuali password enable secret) ke dalam Cisco IOS CLI akan tersimpan dalam format clear text, seperti yang kita lihat pada contoh running-config diatas.

## Slide 23: Router -> CLI -> Password Encryption
Masuk ke mode global configuration | Router#conf t
Enkrip password sistem | Router(config)#service password-encryption
Router#sh run
service password-encryption
...
enable secret 5 $1$fKFT$DMiXKFGpwzAdBcJT.ZCk30
enable password 7 050809022D4D4C1A
line con 0
password 7 05080F1C2243
line vty 0 4
password 7 104D000A0618
end
Enkripsi yang digunakan oleh service password-encryption masih tergolong sangat lemah dan mudah di dekripsi kan. Sebaliknya, enkripsi yang digunakan oleh enable secret tergolong enkripsi yang sangat sulit untuk di dekripsi kan.

## Slide 24: Router -> CLI -> Login Banner
Router(config)#banner login ? LINE c banner-text c, where 'c' is a delimiting character Router(config)#banner login # Enter TEXT message. End with the character '#'. Akses hanya untuk yang berwenang#
Sebuah banner/panji yang akan ditampilkan sebelum user login ke switch.
Router(config)#banner motd $ Enter TEXT message. End with the character '$'. Sistem akan di restart sabtu mendatang$
Panji ini akan ditampilkan sebelum panji dari banner login.
Press RETURN to get started.
Sistem akan di restart sabtu mendatang
Akses hanya untuk yang berwenang
User Access Verification
Password:

## Slide 25: Router -> CLI -> Telnet dan SSH
Telnet
  Metode default paling banyak dipakai
  Pesan dikirim dalam format clear text
  Kurang aman
  Metode original yang dipakai oleh Cisco switch sejak awal.
SSH
  Sebaiknya digunakan
  Pesan dikirim dalam bentuk enkripsi
  Lebih aman
  Ada kemungkinan tidak di support, terutama oleh switch model lama.
Untuk mengakses Cisco switch tanpa harus akses secara fisik, maka kita bisa melakukannya dengan cara masuk via VTY. Setelah kita lakukan konfigurasi untuk line vty pada switch, maka kita bisa mengaksesnya menggunakan protokol Telnet atau SSH.

## Slide 26: Router -> CLI -> Telnet dan SSH
R2621(config)#crypto key generate rsa % Please define a domain-name first.
Untuk meng-enable router sebagai sever ssh, kita harus meng-generate key rsa yang akan digunakan. Dan untuk itu kita akan diminta untuk mendefinisikan domain name dari router kita.
R2621(config)#ip domain-name comlabs.com
Disini domain name di set sebagai comlabs.com
R2621(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: R2621.comlabs.com Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
Kita lihat name yang digunakan untuk meng-generate key rsa adalah Router.comlabs.com, setelah itu kita akan ditanya ukuran modulus yang digunakan, semakin besar akan semakin aman, namun akan semakin lama proses untuk meng-generate key nya.
R2621(config)#ip ssh version 2
Konfigurasi router untuk menjalankan server ssh versi 1 atau 2.

## Slide 27: Router -> CLI -> Telnet dan SSH
R2621(config)#username admin secret admin123
Definisikan nama user dan password untuk autentikasi login ke VTY
R2621#show ip ssh SSH Enabled - version 2.0 Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Verifikasi status server ssh dalam switch
R2621#conf igure terminal R2621(config)#line vty 0 4 R2621(config-line)#login local R2621(config-line)#transport input ssh telnet
Set agar switch menerima akses vty via protokol telnet dan ssh.
R2621(config-line)#transport input ssh
Akan lebih baik jika support protokol telnet di disable karena alasan security.
Secara default, protokol telnet sudah di support untuk akses vty router

## Slide 28: THANKS
ANY QUESTIONS?