## Slide 1: Struktur dan Arsitektur Jaringan Komputer
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jaringan Komputer

## Slide 2: Topik Bahasan
Pengetahuan dasar jaringan
Peran dan Pengaruh Jaringan dalam Kehidupan
Aplikasi dalam Jaringan
Konsep Berkomunikasi dalam Jaringan Komputer
Kualitas dan Risiko Jaringan

## Slide 3: Struktur Jaringan Komputer
End device
  Computers (work stations, laptops, file servers, web servers), Network printers,VoIP phones, Security cameras, Mobile handheld devices (such as wireless barcode scanners, PDAs)
Intermediary devices
  Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points), Internetworking Devices (routers), Communication Servers and Modems, Security Devices (firewalls)
Medium
Services

## Slide 4: End Devices
  End Devices adalah tempat pesan berasal atau tempat pesan itu diterima. Data berasal dari perangkat akhir, mengalir melalui jaringan, dan tiba di perangkat akhir.

## Slide 5: Host Roles
Setiap komputer di jaringan disebut host atau End Devices
Server adalah komputer yang menyediakan informasi ke perangkat akhir:
  server email
  server web
  server file
Klien adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi:
  halaman web dari server web
  email dari server email
Server Type | Description
Email | Email server runs email server software. Clients use client software to access email.
Web | Web server runs web server software. Clients use browser software to access web pages.
File | File server stores corporate and user files. The client devices access these files.

## Slide 6: Intermediary Network Devices
Intermediary Network Devices menghubungkan perangkat akhir. Contohnya termasuk sakelar, titik akses nirkabel, router, dan firewall.
Pengelolaan data saat mengalir melalui jaringan juga merupakan peran perangkat perantara, termasuk:
  Regenerasi dan transmisi ulang sinyal data.
  Menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada dalam jaringan.
  Beri tahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi.

## Slide 7: Network Media
Komunikasi melintasi jaringan dilakukan melalui media yang memungkinkan pesan untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan.
Media Types | Description
Metal wires within cables | Uses electrical impulses
Glass or plastic fibers within cables (fiber-optic cable) | Uses pulses of light.
Wireless transmission | Uses modulation of specific frequencies of electromagnetic waves.

## Slide 8: Klasifikasi Jaringan Komputer
Berdasarkan Letak Geografisnya
  LAN, WAN, Internet
Model komunikasi
  Client-Server, Peer to Peer (P2P)
Topologi
  Bus, Star, Ring, Mesh

## Slide 9: Local Area Networks (LANs)
Ciri-ciri infrastruktur LAN adalah:
  Sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis
  Menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama
  Sebuah LAN biasanya di administrasikan oleh satu pengelola

## Slide 10: Wide Area Networks (WANs)
Ciri-ciri infrastruktur WAN
  Dimana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh.
  Dibutuhkan sebuah telecommunications service provider (TSP) untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda
  WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa Jaringan komputer lokal
    Dikarenakan pentingnya peralatan ini, dibutuhkan ketrampilan khusus untuk konfigurasi, instalasi dan maintenance peralatan tersebut

## Slide 11: Client Server Model

## Slide 12: Layanan Server
Sebuah server biasanya sebuah komputer berisi informasi yang dibagikan dengan banyak klien sistem. Contoh:
  Web pages, documents, databases, pictures, video, and audio files
  Network printer, the print server delivers the client print requests to the specified printer.
Kebanyakan tipe server membutuhkan layanan keamanan klien agar dapat diakses, contoh:
  autentikasi akun user

## Slide 13: Peer-to-Peer
Dimungkinkan untuk memiliki perangkat menjadi klien dan server dalam Jaringan Peer-to-Peer. Jenis desain jaringan ini hanya direkomendasikan untuk jaringan yang sangat kecil.
Advantages | Disadvantages
Easy to set up | No centralized administration
Less complex | Not as secure
Lower cost | Not scalable
Used for simple tasks: transferring files and sharing printers | Slower performance

## Slide 14: Representasi Jaringan
Diagram jaringan, sering disebut diagram topologi, menggunakan simbol untuk mewakili perangkat dalam jaringan.
Topologi jaringan menjelaskan bagaimana layout atau gambaran dari sebuah jaringan.
Menunjukan bagaimana perangkat jaringan saling terkoneksi.
Istilah penting yang perlu diketahui antara lain:
  Network Interface Card (NIC)
  Physical Port
  Interface

## Slide 15: Network Representations and Topologies Topology Diagrams
Physical topology diagrams illustrate the physical location of intermediary devices and cable installation.
Logical topology diagrams illustrate devices, ports, and the addressing scheme of the network.
Notes: 1 – Networking Today
1.3 – Network Representations and Topologies
1.3.2 – Topology Diagrams
1.3.3 – Check Your Understanding – Network Representation and Topologies

## Slide 16: Logical Topology
Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan.
Merepresentasikan bagaimana jalur signal dapat bergerak dalam suatu jaringan

## Slide 17: Physical topology
Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel.

## Slide 18: Network Design
Organisasi semakin mengandalkan infrastruktur jaringan mereka untuk menyediakan layanan mission-critical.
Organisasi yang berkembang membutuhkan jaringan yang dapat meningkatkan dan mendukung:
  Lalu lintas jaringan terkonvergensi
  Aplikasi penting
  Beragam kebutuhan bisnis
  Kontrol administratif terpusat
Desain jaringan kampus meliputi jaringan kecil yang menggunakan satu switch LAN, hingga jaringan yang sangat besar dengan ribuan koneksi.

## Slide 19: Hierarchical Topology

## Slide 20: Hierarchical Topology
Access Layer
  Lapisan akses menyediakan akses jaringan ke pengguna.
  Switch lapisan akses terhubung ke switch lapisan distribusi.
Distribution Layer
  Lapisan distribusi mengimplementasikan routing, quality of service dan keamanan.
  Ini menggabungkan jaringan lemari kabel skala besar dan membatasi domain siaran Layer 2.
  Switch lapisan distribusi terhubung ke switch lapisan akses dan lapisan inti.
Core Layer
  Lapisan inti adalah tulang punggung jaringan dan menghubungkan beberapa lapisan jaringan.
  Lapisan inti menyediakan isolasi kesalahan dan konektivitas backbone berkecepatan tinggi.

## Slide 21: Arsitektur Jaringan
Arsitektur Jaringan mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur yang memindahkan data melintasi jaringan.
Ada empat karakteristik dasar yang perlu ditangani oleh arsitektur yang mendasarinya untuk memenuhi harapan pengguna:
  Toleransi kesalahan
  Skalabilitas
  Kualitas Layanan (QoS)
  Keamanan

## Slide 22: Fault Tolerance
Jaringan fault tolerant membatasi dampak kegagalan dengan membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh. Beberapa jalur diperlukan untuk toleransi kesalahan.
Jaringan yang andal menyediakan redundansi dengan menerapkan jaringan packet-switched:
  Packet switching membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan.
  Setiap paket secara teoritis dapat mengambil jalur yang berbeda ke tujuan.
Ini tidak mungkin dengan jaringan circuit-switched yang membuat sirkuit khusus.

## Slide 23: Scalability
Scalable network dapat berkembang dengan cepat dan mudah untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru tanpa memengaruhi kinerja layanan kepada pengguna yang sudah ada.
Desainer jaringan mengikuti standar dan protokol yang diterima untuk membuat jaringan dapat diskalakan.

## Slide 24: Quality of Service
Transmisi suara dan video langsung memerlukan harapan yang lebih tinggi untuk layanan yang diberikan.
Pernahkah Anda menonton video secara langsung namun mengalami jeda dan pemberhentian video yang konstan?
  Ini disebabkan ketika ada permintaan bandwidth yang lebih tinggi daripada yang tersedia – dan QoS tidak dikonfigurasi.
Quality of Service (QoS) adalah mekanisme utama yang digunakan untuk memastikan pengiriman konten yang andal untuk semua pengguna.
Dengan kebijakan QoS, router dapat lebih mudah mengatur aliran data dan lalu lintas suara.

## Slide 25: Network Security
Ada dua jenis utama keamanan jaringan yang harus diperhatikan:
Keamanan infrastruktur jaringan
  Keamanan fisik perangkat jaringan
  Mencegah akses tidak sah ke perangkat
Keamanan Informasi
  Perlindungan informasi atau data yang dikirimkan melalui jaringan
Tiga tujuan keamanan jaringan:
  Kerahasiaan – hanya penerima yang dituju yang dapat membaca data
  Integritas – jaminan bahwa data tidak diubah selama transmisi
  Ketersediaan – jaminan akses data yang tepat waktu dan dapat diandalkan untuk pengguna yang berwenang

## Slide 26: Switch

## Slide 27: Router

## Slide 28: Media Jaringan

## Slide 29: Tipe Kabel dan Konektor yang digunakan dalam Jaringan
Berikut ini beberapa tipe kabel yang sering digunakan dalam jaringan:

## Slide 30: Straight, Cross, Rollover Kabel

## Slide 31: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 32: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) lanjut

## Slide 33: Coaxial Cable
Coax kabel digunakan untuk menghubungkan antena ke perangkat wireless dan mampu menghantarkan gelombang radio frequency (RF).
  Contoh: tradisional kabel televisi

## Slide 34: Shielded Twisted Pair (STP)
STP memberikan noise protection dibandingkan UTP
Harga yang lebih tinggi dibandingkan UTP
Digunakan dalam instalasi jaringan Token Ring.
10 GB standard for Ethernet akan menggunakan STP kabel

## Slide 35: Fiber Optik

## Slide 36: Tipe Fiber Optik

## Slide 37: Kabel Tester (Pengujian)

## Slide 38: Media Wireless

## Slide 39: Gangguan Media Transmisi

## Slide 40: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 41: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 42: THANKS
ANY QUESTIONS?